Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO,
WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 
AMBULANSU SANITARNEGO TYPU – C W ILOŚCI 1 szt.

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka / Typ / Oznaczenie handlowe: ………………………………………………

Rok produkcji  - min. 2017r.

Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym spełnia wymagania norm PN EN 1789 + A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865.  Ambulans fabrycznie nowy.

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego ………………………………………………………………………

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka / Typ / Oznaczenie handlowe:…………………….…………

Rok produkcji - …………………………r.

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:……………………………………………………….………

| Lp. | Wymagane minimalne warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | Wpisać oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| I. | NADWOZIE |
| 1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon z wysokim dachem ciężarowy z homologacją N1 lub N2, z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie, ocynkowane wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi, niepalnymi, nietoksycznymi płytami lub profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym lub żółtym zaokrąglonymi krawędziami. |  |
|  | Dopuszczalna Masa Całkowita do 4 t |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z łatwo zmywalną tapicerką zgodnie z PN EN 1789. Fotele z regulacją wyposażone w pasy bezpieczeństwa, zagłówki foteli kierowcy i pasażera, lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka do zamontowania radiostacji. W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni). |  |
|  | Furgon-lakier w kolorze białym lub żółtym |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,85 m. | Parametr oceniany:………….. |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,20m. | Parametr oceniany:…………. |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70m. | Parametr oceniany:………….. |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m. |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą |  |
| 8. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby |  |
| 10. | Elektrycznie domykane lewe i prawe drzwi przesuwne (do zewnętrznego schowka i przedziału medycznego) – rozwiązanie fabryczne. Fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego |  |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi ( łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu. |  |
| 12. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oddzielonymi komorami, umożliwiający zamontowanie: 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym szyn typu Kramer, noszy podbierakowych: miejsce mocowania wyposażone w uniwersalny, niezależny system mocowania noszy podbierakowych umożliwiający mocowanie różnych modeli noszy zbierakowych o różnych szerokościach, desek ortopedycznych: miejsce mocowania wyposażone w uniwersalny, niezależny system mocowania deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci umożliwiający mocowanie różnych modeli desek o różnych szerokościach, materaca próżniowego w ochronnym pokrowcu kamizelki unieruchamiającej typu KED, min. 2 kaski ochronne, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, stabilizatorów głowy do desek. pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego zasilania z instalacji 12V ambulansu (montaż pojemnika w dodatkowej szufladzie z przygotowanym zasilaniem 12V), wyposażenia technicznego łom, łopata. |  |
| 13. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne. |  |
| 14. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. |  |
| 15 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetlaniem. |  |
| 16. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |
| 17. | Światła boczne pozycyjne. |  |
| 18. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane |  |
| 19 | Zestaw narządzi z podnośnikiem, pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 20 | Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym z wyświetlaczem zintegrowanym w lusterku wstecznym zamontowanym w kabinie kierowcy. |  |
| 21 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania. |  |
| 22 | Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów. |  |
| 23 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 l. |  |
| 24 | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych ( technologia CAN bus). |  |
| 25 | Radioodtwarzacz z gniazdem USB, z głośnikami w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym, anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. |  |
| 26 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w manualne sterowniki lub panel sterujący min. następującymi funkcjami : Sterowanie sygnalizacją dźwiękową dodatkową. Sterowanie światłami roboczymi 4 strony. Kontrolki załączenia poszczególnych świateł roboczych. Kontrolka podłączenia do sieci 230 V. Kontrolka otwartego przejścia w ścianie działowej. Sterowanie oświetleniem przedziału medycznego Sterowanie oświetleniem przedziału medycznego - oświetlenie nocne. Sterowanie oświetleniem punktowym przedziału medycznego Sterowanie wentylatorem przedziału - medycznego zasys i wyciąg powietrza. Kontrolki działania wentylatora zasys i wyciąg powietrza. Mierniki stanu naładowania akumulatorów Sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230 V Sterowanie układem klimatyzacji i ogrzewania |  |
|  | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu. |  |
| 27 | Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji ambulansu. Aktualną cało pojazdową homologację na pojazd skompletowany oraz podstawowy (oferowanego ambulansu typu C), zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części, oraz Dyrektywą 2007/46/WE . Deklarację zgodności z normą PE EN 1789+ A1 : 2011, oraz instrukcje obsługi i paszporty techniczne niezbędne do prawidłowej obsługi ambulansu. – dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  |
| II. | S I L N I K |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, |  |
| 2 | Silnik o pojemności od 2500 cm³, - do 3000 cm³, | Parametr oceniany:…………. |
| 3 | Silnik o mocy min. 180 KM, | Parametr oceniany:…………. |
| 4 | Moment obrotowy min. 380 Nm, |  |
| 5 | Zamawiający dopuszcza by ambulans wyposażony był w system ochrony rozgrzanej turbiny, system ten po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu pojazdu powinien utrzymywać pracę silnika w zaprogramowanym okresie czasowym pozwalającym na stosowne wystudzenie rozgrzanej turbosprężarki i samoczynnie wyłączyć silnik po jego upływie. |  |
| 6 | Dodatkowa grzałka silnika umożliwiająca podgrzanie silnika przed rozruchem, zasilana z sieci 230 V |  |
| 7 | Awaryjne połączenie dwóch akumulatorów w celu rozruchu silnika |  |
| 8 | Norma emisji spalin min. Euro VI |  |
| III | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| 1 | Skrzynia biegów automatyczna z możliwością manualnej redukcji biegów, lub manualna jako opcja dodatkowo punktowana. W przypadku skrzyni biegów automatycznej minimum 7 biegów w tym bieg wsteczny W przypadku skrzyni biegów manualnej synchronizowanej min. 5 biegów + bieg wsteczny | Parametr oceniany:………… |
| 2 | Napęd na koła przednie lub tylne |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - podać |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania. |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu |  |
| 8. | Asystent bocznego wiatru. |  |
| V. | ZAWIESZENIE |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta . |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym. |  |
| 2. | Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach. |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 1. | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. |  |
| 2. | Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW. |  |
| 3. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |
| 4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. |  |
| 5. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789. |  |
| 6. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiająca klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z: PN EN 1789. pkt. 4.5.5.2 |  |
| VIII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1. | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym – |  |
| 2. | Wzmocniony alternator o mocy min. 2000W spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów – min 180 A. |  |
| 3. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. |  |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V, b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym 230V, c)zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający min. 10 m. |  |
| 5. | Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230 V. |  |
| 6. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230 V. |  |
| 7. | Instalacja elektryczna 12 V w przedziale medycznym: - min. 5 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20 A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. |  |
| 8. | Instalacja elektryczna 12V w kabinie kierowcy: - min. 3 gniazda 12 V / 3 x 10A, - 1 gniazdo 230V |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi światłami roboczymi LED do oświetlania przedpola ambulansu. W pasie przednim zamontowane dwa głośniki o mocy min. 100 W, oraz odpowiedniej mocy min 140W generator dźwięku, sygnał dźwiękowy modulowany – możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |
| 2. | Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi światłami roboczymi LED do oświetlania przedpola ambulansu oraz kierunkowskazami. |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni. |  |
| 5. | Dodatkowa sygnalizacja niskotonowa z 2 głośnikami o mocy min. 100W posiadająca certyfikat zgodności z REG 10 EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund. |  |
| 6. | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej. dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych |  |
| 7. | 4 reflektory robocze zewnętrzne LED po bokach pojazdu do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z prawej i lewej strony, z możliwością włączania/ wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, 2 z reflektorów montowanych w tylnej części ścian bocznych włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. |  |
| 8. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r.: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”), - nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; po obu bokach pojazdu i na tylnych drzwiach lewych nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; oznakowanie symbolem PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE po obu stronach pojazdu i na drzwiach tylnych prawych, dodatkowe emblematy numeru telefonu 112 i 999 po obu bokach pojazdu, - nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu (miejsce i forma do uzgodnienia); - logo z nazwą Zamawiającego – (miejsce i forma do uzgodnienia). - Na drzwiach kierowcy i pasażera napis o treści „Szpital Specjalistyczny w Jaśle” |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | Oświetlenie przedziału medycznego - oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: - światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) typu halogenowego lub LED |  |
|  | oświetlenie punktowe halogenowe lub LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami min. 2 szt. |  |
|  | oświetlenie punktowe halogenowe lub LED zamontowany nad blatem roboczym. |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |
| 1. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie działowej: 1. Szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w: - trzy główne szuflady na drobny sprzęt medyczny, w każdej szufladzie system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki i sprzęty; - dodatkową szufladę na leki narkotyczne zamykana na klucz; - wbudowany pojemnik na zużyte igły z możliwością jego wymiany z zewnątrz bez potrzeby wchodzenia do przedziału medycznego; - wnęka z miejscem i systemem mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, wyłożona blachą ze stali nierdzewnej. - miejsce mocowania i zamocowane pojemniki na rękawice ochronne (trzy opakowania) UWAGA !!! Zamki szuflad ze względów bezpieczeństwa muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się zamków typu "PUSH" otwierających się samoczynnie pod wpływem działania siły odśrodkowej. 2. Przy drzwiach bocznych i tylnych zamontowany manualne sterowniki lub panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. Komunikacja pomiędzy wszystkimi sterownikami lub panelami magistralą cyfrową. 3. Termobox wbudowany w wysuwaną szufladę o pojemności min.10 l. Podać rozmiary temoboxu: długość, szerokość, wysokość oraz pojemność. Oferowane rozwiązanie musi być stosowane seryjnie przez producenta i nie może być prototypem zaprojektowanym na potrzeby postępowania. 4. Lodówka (pojemnik termoizolacyjny) zasilana z sieci 12V umieszczona w zabudowie meblowej przeznaczona do przewożenia leków wymagających niskich temperatur przechowywania tj ok. 5 stopni C |  |
| 2. | ZABUDOWA SPECJALNA NA ŚCIANIE PRAWEJ: 1) min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się zamków otwierających się samoczynnie pod wpływem działania siły odśrodkowej. 2) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni, wyposażone w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej lub zintegrowany zagłówek, składane do pionu siedzisko. 3) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, 4) przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu, 5) przy drzwiach przesuwnych bocznych sterowniki lub panel umożliwiający sterowanie minimum: - Sterowanie światłami roboczymi lewa strona + kontrolka działania - Sterowanie światłami roboczymi prawa strona + kontrolka działania. - Sterowanie światłami roboczymi tył + kontrolka działania. - Sterowanie oświetleniem przedziału medycznego - Sterowanie oświetleniem nocnym przedziału medycznego - Sterowanie oświetleniem punktowym przedziału medycznego - Sterowanie wentylatorem przedziału medycznego zasys i wyciąg powietrza. - Kontrolki działania wentylatora zasys i wyciąg powietrza. - Termostat ogrzewania postojowego 230V - Sterowanie klimatyzacją przedziału medycznego - Sterowanie ogrzewaniem powietrznym - Sterowanie dzwonkiem do kabiny kierowcy 6) Szafka w tylnej części ściany prawej o wym. Szer- min 450 mm gł. Min.275 mm wys. – min 1800 mm z min 3 półkami, zamykana roletą. |  |
| 3. | ZABUDOWA SPECJALNA NA ŚCIANIE LEWEJ: 1) min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, oraz przegrody umożliwiające oddzielenie sprzętu medycznego. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się zamków typu "PUSH" otwierających się samoczynnie pod wpływem działania siły odśrodkowej. 2) pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 5 szt.). 3) na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania respiratora transportowego oraz półka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta. 4) w przedniej części ściany lewej, na styku ze ścianą działową, główna szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu oraz segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową z dostępem także ze strony przedziału technicznego, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego 5) przy szafce u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni , wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek, składane do pionu siedzisko. Fotel z możliwością jego przesuwu w zakresie min. 50 cm i możliwością bezpiecznego zablokowania mechanicznego lub elektrycznego w wybranej pozycji. 6) Uchwyt defibrylatora umożliwiający montaż podstawy wraz z defibrylatorem m- ki ZOOL E – Series. 7) w tylnej części lewej ściany szafka zamykana roletą na drobny sprzęt medyczny. 8) Uchwyt na butlę tlenową 2L Oferowane rozwiązania zostały przebadane zgodnie z normą PN EN 1789 pkt. 4.5.9. |  |
| 4. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |
| 5. | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA: z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA zamontowany w suficie nad głową pacjenta 1 szt. gniazdo poboru tlenu typu AGA b) miejsce na dwie butle tlenowe 2 x 10l c) z zamontowanym na ścianie prawej regulatorem przepływu umożliwiającym dozowanie tlenu podawanego z gniazda sufitowego. Gniazdo usytuowane w specjalnej wnęce, zakończone króćcem do podłączenia maseczki tlenowej lub kaniuli; d) 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; e) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm.; f) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony, |  |
| 6. | Mechaniczna laweta (tzw. stół medyczny pod nosze główne) posiadająca przesuw boczny z wysuwanym najazdem umożliwiającym wjazd noszy na lawetę. Laweta umożliwiająca ustawienie pozycji drenażowych. |  |
| 7. | Montaż lawety bezpośrednio do podłogi – parametr minimalny wymagany lub alternatywnie: – montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie oferowanej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla personelu. |  |
| 9. | Uchwyty do kroplówek min. 3szt. mocowane w suficie |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 1. | W kabinie kierowcy miejsce przystosowane do montażu radiostacji przewoźnej z wyprowadzonym zasilaniem 12V oraz anteną dachową. Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu Zamawiającego (Motorola DM 4601). Wmontowana dachowa antena do radiotelefonu |  |
| XIII | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |
| 2. | System kamery biegu wstecznego z wyświetlaczem w lusterku wstecznym |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED. |  |
| 4. | Urządzenie do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa w kabinie kierowcy i przedziale medycznym. |  |
| 4. | System umożliwiający spięcie dwóch akumulatorów podczas rozruchu, z zamontowanych przekaźnikiem wysokoprądowym. |  |
| 5. | Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy. |  |
| 6. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. |  |
| 7. | Ambulans z zamontowanymi uchwytami SWDPRM i antenami GPS+GSM |  |
| 8. | INSTALACJA ELEKTRYCZNO-LOGICZNA POD SYSTEM SWD PRM Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamocowania tabletu oraz drukarki pod system SWD PRM. W kabinie kierowcy, zamontowanać stację dokującą ADK07F wraz z zasilaczem do tabletu Twinhead Durabook R11AH . W kabinie kierowcy, przy stacji dokującej wykonac instalację elektryczną 12V i 230V z przetwornicy wraz z odpowiednimi gniazdami Stacja dokująca zamontowana w sposób zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności kierowcy przez szybę przednią, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi. W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowanć na podstawie uchwyt do drukarki HP Officejet 100 wraz z zasilaczem 12V/230V W przedziale medycznym, przy uchwycie drukarki wykonać instalację elektryczną 12V i 230V z przetwornicy wraz z odpowiednimi gniazdami W przedziale medycznym, przy uchwycie drukarki wykonać instalację USB pomiędzy stacją dokującą a miejscem montażu uchwytu drukarki, zakończoną naściennym gniazdem USB. Drukarka zamontowana w sposób umożliwiający jej łatwy demontaż oraz nie utrudniająca pracy na blacie roboczym. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (o parametrach nie gorszych niż GSM/LTE 850-2650MHz, VSWR<2.0:1, Polaryzacja GSMP ionowa/colinear, Impedancja 50Ω, Zysk energetyczny GSM 5,5dBi, Wodoszczelność IP66) (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej w kabinie kierowcy. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu FM 3000) – TELTONIKA zgodna z zaleceniami producenta zakończona wtykami prostymi GPS MCX oraz GSM SMA zlokalizowanymi w miejscu montażu modułu teltoniki w kabinie kierowcy. Przygotować instalacji pozwalającą na proste wpinanie/wypinanie modułu teltonika (instalacja elektryczno-antenowa) w kabinie kierowcy. Tablet, drukarka i moduł teltoniki po stronie Zamawiającego, pozostałe elementy stacja dokująca , zasilacze 12Vdo tabletu i drukarki, anteny, kable, gniazda, uchwyt do drukarki po stronie Wykonawcy. |  |
| 9. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”. |  |
| 10. | Ambulans wyposażony w ogumienie letnie wzmocnione |  |
| 11. | Inwertor (przetwornica) prądu stałego 12V na zmienny sinusoidalny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie” umożliwiający zasilanie urządzeń 230V w trakcie jazdy ambulansu z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora). |  |
| XIV | NOSZE GŁÓWNE: podać markę i model i rok produkcji min. 2017. | ……………………………. |
| 1. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |  |
| 2. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej za pomocą siłowników gazowych. |  |
| 3. | Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni. |  |
| 4. | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |
| 5. | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą. |  |
| 6. | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane boczne barierki. |  |
| 7. | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. |  |
| 8. | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi oraz zabezpieczone przed używanymi środkami dezynfekcyjnymi |  |
| 9. | Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. |  |
| 10. | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |
| 11. | Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg). |  |
| XV. | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – Podać markę, model i rok produkcji min. 2017. | ……… …………………………………. |
| 1. | Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu. |  |
| 2. | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami. |  |
| 3. | Regulacja wysokości w min. pięciu poziomach Ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. |  |
| 4. | System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę. |  |
| 5. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia). |  |
| 6. | Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach. |  |
| 7. | Transporter ma umożliwiać prowadzenie w bok. |  |
| 8. | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg – podać dopuszczalne obciążenie w kg. |  |
| 9. | Waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 – podać wagę transportera w kg. |  |
| 10. | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi. |  |
| 11. | Graficzna instrukcja użytkowania transportera trwale naniesiona na elementy transportera. |  |
| XVII | KRZESŁO KARDIOLOGICZNE Z SYSTEMEM PŁOZOWYM |
|  | Podać markę, model i rok produkcji min. 2017. | ………………………… |
|  | Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących. |  |
|  | Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach. |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję. |  |
|  | Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu. |  |
|  | Wyposażone w min. 4 kółka transportowe z czego min. 2 obrotowe |  |
|  | Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie. |  |
|  | Waga krzesełka z systemem płozowym max 12 kg ( podać) |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg |  |
|  | Maksymalne wymiary po złożeniu: 115 cm x 52 cm x max 22 cm |  |
| XVII | GWARANCJA |
| 1 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 2 | Gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów– min. 24 miesiące | Parametr oceniany:…………… |
| 3 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy. |  |
| 4 | Gwarancja na perforację – min. 60 miesięcy. |  |
| 5 | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące. |  |
| 6 | Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące. |  |

Oceniane parametry techniczno-użytkowe ambulansów

Maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania – 40

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Silnik o mocy 180 KM i wyżej | powyżej 180 KM =10pkt. 180 KM = 0 pkt. |
| 2. | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna | Automatyczna - 10 pkt Manualna - 0 pkt |
| 3. | Silnik o pojemności od 2500 cm³, - do 3000 cm³, | 2500 cm³ - 0 pkt pow. 2500 cm³- 3000 cm³ 10 pkt |
| 4. | Wymiary przedziału medycznego: długość przedziału medycznego większa lub równa niż 3200 mm należy wpisać wymiar ………………………………… | powyżej 3200mm – 5 pkt równe 3200mm - 0 pkt |
| 5. | Wymiary przedziału medycznego: szerokość przedziału medycznego większa niż 1700 mm, należy wpisać wymiar ………………………………. | powyżej 1700mm – 5 pkt. równe 1700 – 0 pkt. |
| 6. | Wymiary przedziału medycznego: wysokość przedziału medycznego większa lub równa niż 1850 mm należy wpisać wymiar …………………………… | powyżej 1850 mm – 5 pkt. równe 1850 mm – 0 pkt. |
| 7. | Gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów– min. 24 miesiące | 36 mies. = 5 pkt., 24 mies. = 0 pkt. |
| SUMA |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy i dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się również z specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z treścią załączników zawierających, dla wykonawców, dodatkowe wymogi wynikające z treści tych dokumentów.

……………………… dnia: ………………… .

(miejscowość)

.................................................................

Uprawniony przedstawiciel wykonawcy –

- pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.