Załącznik nr 2 do SIWZ

do Pakiet 1

ZAKRES  OBSŁUGI  SERWISOWEJ po zmianie

Zakres obsługi serwisowej dotyczącej tomografu Somatom Emotion 16

Wykonywanie przeglądów okresowych według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Kontrola zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz wykonywanie aktualizacji zalecanych przez producenta.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem fantomów i aparatury pomiarowej.

- Ustawienia i regulacja odpowiednich wartości nastaw w przypadku ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia.

- Dokumentacja przeglądów.

- Wykonywanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

Naprawy:

- Interwencja na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz awarii.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

Dopuszcza się wykonywanie zdalnych usług serwisowych dotyczących diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

Części zamienne:

- Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych w oryginalnych opakowaniach od producenta aparatu, w tym lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania, w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy zużyciu lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do co najmniej jednokrotnej wymiany lampy RTG w okresie trwania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego na oryginalną, fabrycznie nową.

- Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Dostawa materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.

Posiadania stosownych kodów i kluczy serwisowych:

- Zamawiający nabył urządzenie wraz z kompletnym oprogramowaniem użytkowym w obrębie wykupionych licencjii   i od Wykonawcy wymaga posiadania stosownych kodów i kluczy serwisowych (które są odrębnie licencjonowane w stosunku do oprogramowania użytkowego) niezbędnych do wykonania pełnej procedury przeglądowej danego urządzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających nabycie i przeznaczenie kodów i kluczy serwisowych na etapie realizacji umowy.

.............................. ,dn. ..............                                                                     ......................................

# Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

do Pakiet 2

ZAKRES  OBSŁUGI  SERWISOWEJ po zmianie

Zakres obsługi serwisowej dotyczącej Stacji Opracowań Syngo Via.

Dopuszcza się wykonywanie zdalnych usług serwisowych.

- Stałe monitorowanie systemu w celu wykrycia nieprawidłowości.

- Dostawa zalecanych przez producenta uaktualnień i wykonywanie aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz wykonywanie zalecanych modyfikacji urządzeń.

- Dostawa zalecanych modyfikacji oprogramowania do najnowszej wersji.

- Wsparcie techniczne w zakresie zarządzania zdarzeniami krytycznymi.

- W przypadku braku możliwości zdalnego rozwiązania problemów z systemem i powiązanego z nim środowiska sprzętowego – praca w miejscu lokalizacji wraz z dojazdem inżyniera serwisu.

- Telefoniczne wsparcie dla administratora IT (Zamawiającego) w języku polskim.

Zamawiający udostępni upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy zdalny dostęp do zasobów sieci teleinformatycznej w celu realizacji zadań wynikaj z obsługi serwisowej. Lista osób upoważnionych przez Wykonawcę będzie zawierać: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

7. Dla pełnego umożliwienia świadczenia usług serwisowych opisanych powyżej Zamawiający zapewni:

- nieprzerwany dostęp do połączenia SRS za pośrednictwem łącza o wysokiej przepustowości za pośrednictwem Internetu

- niezbędne wyposażenie infrastrukturalne (zasilanie, oświetlenie, dostęp do pomieszczeń, sprzęt komputerowy, telefon, faks, itp.)

- niezwłoczne powiadamianie Wykonawcę o przypadkach, w których praca oprogramowania wykazuje błędy lub usterki

- wszelką dokumentację techniczną i dane diagnostyczne od innych producentów sprzętu lub stosowanych produktów, za zgodą takich innych producentów, wykorzystywanych w związku z oprogramowaniem, w celu wyodrębnienia i zdiagnozowania zgłoszonego problemu, lub ułatwienia udziału innych producentów w takim samym celu

- utrzymanie środowiska miejsca instalacji zgodnie z charakterystyką i wymaganiami dla oprogramowania i powiązanego z nim środowiska sprzętowego

- ustanowienie i utrzymanie procedury odtworzeniowej i procedury ochrony danych, jakie ZAMAWIAJĄCY uważa za konieczne, podczas udostępniania oprogramowania i powiązanego z nim środowiska sprzętowego (z uwzględnieniem umożliwiania zdalnego dostępu SRS) Wykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO

- wystarczający czas na instalacje obowiązkowych aktualizacji i/lub kolejnych wersji oprogramowania w okresie świadczenia usług objętych niniejszym paragrafem, które, w opinii Wykonawcy, są niezbędne do dalszego, nieprzerwanego i właściwego świadczenia tych usług.

- W zakresie usług dotyczących oprogramowania świadczonych przez Wykonawcę na podstawie Druku nr 3 SIWZ, ZAMAWIAJĄCY zapewnia działania co najmniej jednego Administratora IT, posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania i zapewnienia wsparcia zarówno na rzecz działania oprogramowania, powiązanego z nim środowiska sprzętowego, jak i samej sieci, oraz posiadającego zdolność do komunikacji w języku polskim, wykonujących zadania zgodnie z opisami zawartymi poniżej. Administrator IT jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych, ochronę danych oraz za tworzenie kopii zapasowych. Zarządza on infrastrukturą IT przedmiotowej sieci klinicznej, jak również systemem RIS/PACS, jest wsparciem pierwszego poziomu dla użytkownika, do zadań, którego należy w szczególności rozwiązywanie problemów za pomocą dostępnych narzędzi (takich jak portal administracyjny syngo), rozwiązywanie problemów dotyczących użytkowników oprogramowania (w związku ze sprzętem, systemem operacyjnym, aplikacjami pochodzącymi od stron trzecich), rozwiązywanie problemów z pracą sieci, z zarządzaniem użytkownikami, zarządzanie kontrolą dostępu w odniesieniu do zdalnych usług Siemensa. Administrator IT jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów związanych z systemami RIS/PACS i przetwarzaniem końcowym.

ZAMAWIAJĄCY może wyznaczyć jedną osobę pełniącą zarówno funkcję Administratora IT, jak i Administratora klinicznego.

- ZAMAWIAJĄCY zapewni Wykonawcy pełny, swobodny i bezpieczny dostęp do swoich urządzeń, sprzętu i oprogramowania w celu wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszego zakresu obsługi oprogramowania.

.............................. ,dn. ..............                                                                     ......................................

# Podpis i pieczęć Wykonawcy