Załącznik nr 1b do SIWZ po zmianie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

Przedmiotem zadania jest usługa: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami ””

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pełnej problematyce zgodnie z Koncepcją architektoniczno-budowlaną zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami” wykonaną przez Marzenę Ulak-Opalska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Marzena Ulak -Opalska „MAUHAUS” Pracownia Projektowa z siedzibą: ul. Jesionowa 11/5, 30-221 Kraków, wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim.

I. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować z uwzględnieniem:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 ze zm.);

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2019, poz.1935 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019, poz. 595),

- warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013. poz. 1409 ze zm.),

w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1065 ze zm.); w szczególności z uwzględnieniem „DZIAŁU X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna „ niniejszego rozporządzenia z zastrzeżeniem, że wskaźniki, o których mowa w tym rozporządzeniu muszą uwzględniać zmiany, które będą obowiązywać od 31.12.2020r.;

- wszelkich innych regulacji prawnych obowiązujących na dzień złożenia dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. Zakres postępowania obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektoniczno – budowlanej (Załącznik nr 1a do SIWZ), zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (załącznik 1d do SIWZ):

- wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;

- wykonanie projektów wykonawczych (w tym technologii) wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót budowlanych i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);

- prowadzenie spraw formalnych związanych z wykonywanym Projektem, w tym: uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii rzeczoznawców i pozwoleń niezbędnych do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz pozwalających następnie przeprowadzić kompletny proces inwestycyjny.

Zamawiający przekaże  Wykonawcy mapę do celów projektowych (załącznik 1c  Mapa do celów projektowych).

Projekt budowlany powinien być wykonany w pełnym zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca zobowiązuje się opracować Projekty wykonawcze z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.

Projekty wykonawcze dotyczą całego zakresu Obiektu i powinny obejmować między innymi (poza wymienionymi w koncepcji):

- projekt architektoniczny z kolorystyką z rozbiciem na poszczególne pomieszczenia;

- projekt technologii medycznej z wytycznymi branżowymi;

- projekt konstrukcyjny;

- projekt przebudowywanych sieci i przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

- projekt przebudowywanych sieci i przyłączy sanitarnych: wodociągowych, cieplnych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej;

- projekt instalacji niskoprądowych ( projekt instalacji p/pożarowej kompatybilny z istniejącym systemem szpitalnym typ Polon),

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- schematy AKPiA wraz z listą części;

- projekt wyposażenia wnętrz w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia, w podziale na wyposażenie stałe i ruchome z opisem przedmiotu zamówienia wraz z szacunkową wyceną;

- projekt zagospodarowania terenu (w tym: zieleni, małej architektury, oświetlenia zewnętrznego, dróg wewnętrznych, placów, ciągów pieszych, miejsc postojowych itp.);

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenia przeciwpożarowego obiektu wraz z oznaczonymi drogami ewakuacji;

- projekt dróg, w tym pożarowych,

Wykonawca opracuje:

- STWiORB - przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów;

- przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;

- kosztorys inwestorski, który należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

Wykonawca prac projektowych zapewni:

- sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności i kompletności z obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobę uprawnioną (uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub rzeczoznawcę budowlanego

- dołączenie do każdego etapu dokumentacji wykazu opracowań oraz pisemnego oświadczenia o kompletności ze względu na cel i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca prac projektowych dostarczy Zamawiającemu:

- projekt budowlany w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- projekt wykonawczy wielobranżowy w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płytach CD - 4 egzemplarze.

- przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD.

III. Terminy dostawy:

- wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na podstawie koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej budynku wraz z uzgodnieniem dokumentacji, dostarczenie do siedziby Zamawiającego celem złożenia kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę,   w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

- wykonanie pozostałej dokumentacji, w tym: projektu wykonawczego i kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, STWiORB, zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) dla całego zadania inwestycyjnego wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przy przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia, poprawności i jakości wykonanej dokumentacji. Niekompletność dokumentacji Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy na piśmie w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

  - IV. Założenia programowe

Inwestycja przebiegać będzie w II etapach:

- etap - budowa budynku 3-kondygnacyjnego (w tym jedna kondygnacja podziemna o wysokości maksymalnej mniejszej niż 12 m) (Oddział Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Dzienny Oddział Psychiatryczny) wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia netto budynku wynosi 2588,26m2 .

- etap – nadbudowa dwóch pięter (funkcja będzie określona przez Inwestora w terminie późniejszym) oraz wyburzenie budynku administracji i utworzenie terenów rekreacyjnych dla oddziału psychiatrii w miejscu po w/w budynku

Nowy budynek zlokalizować należy od południowej strony istniejącego budynku głównego szpitala oraz powiązano go z istniejącym budynkiem przy pomocy 1-kondygnacyjnego łącznika komunikacyjnego.

Budynek zaprojektować należy jako zwartą bryłę z wydzieloną oddzielną funkcją na każdej kondygnacji. Piwnice przeznaczyć należy na pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze, parter na poradnie, oddział dzienny oraz izbę przyjęć, I piętro na oddział łóżkowy.

Należy przewidzieć konieczne podjazdy i dojścia zapewniające odpowiednią ewakuację na zewnątrz z budynku i dojścia gospodarcze.

W budynku należy przewidzieć cztery wyjścia na zewnątrz, w tym dwa  wyjścia ewakuacyjne  z klatek schodowych.

Wejście od strony zachodniej budynku prowadzić będą do części poradni i oddziału dziennego oraz służyć powinny ewakuacji.

Wejście od strony południowej budynku powinny:

- prowadzić do izby przyjęć

- służyć pracownikom

- służyć odwiedzającym

- służyć do ewakuacji

Wszystkie wejścia należy połączyć chodnikami z drogą wewnętrzną.

Łącznik pomiędzy budynkiem nowoprojektowanym a budynkiem głównym musi zapewnić komunikację z budynkiem głównym szpitala dla transportu posiłków z kuchni, transportu sprzętu itp.

W związku z planowaną nadbudową budynku o dwie kondygnacje należy w obliczeniach

i rozwiązaniach konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych przewidzieć taką możliwość.

 (w tym m.in. przewidzieć możliwość nadbudowy klatek schodowych, szybów windowych, możliwość łatwego demontażu warstw dachowych oraz ewentualny montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku)

Teren   przeznaczony  pod   inwestycję   zlokalizowany  jest   w   południowej  części  działki   i ograniczony budynkami D, C, B oraz budynkiem administracji.

Istniejące drogi oraz place o nawierzchni betonowej.

Teren w części porośnięty drzewami liściastymi i iglastymi. Teren inwestycji jest uzbrojony w zewnętrzne instalacje szpitalne:

- wodociągową

- kanalizacyjną

- opadową

- energetyczną

- teletechniczną.

- ciepłowniczą

Realizacja inwestycji wymaga przebudowy istniejących sieci znajdujących się pod planowanym budynkiem i na terenie lokalizacji z uwzględnieniem potrzeb sąsiednich budynków.

V. PROGRAM INWESTYCJI

Koncepcję opracowano zgodnie z wytycznymi programowymi uzgodnionymi z Inwestorem      i Użytkownikami.

Realizacje inwestycji przewiduje się w dwóch etapach opisanych w punkcie j.w. W ramach etapu I inwestycji przewiduje się:

- budowę podpiwniczonego budynku kubaturowego

- budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym a nowoprojektowanym budynkiem

- budowę dróg wewnętrznych pełniących również funkcję dróg pożarowych dla istniejących i projektowanych budynków

- budowę ciągów pieszych

- budowę parkingów dla samochodów osobowych

- aranżację zieleni

- rozbudowę, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej

W projektowanym budynku należy:

- zachować	zasadę	koordynacji	wzajemnej	zapewniającą	właściwą	sprawność funkcjonalną całości szpitala i każdego z działów

- oddzielić ruchy kolidujące ze sobą pod względem funkcjonalnym

- zapewnić odpowiednie warunki sanitarne, izolację akustyczną i wzrokową

- dążyć do centralizacji działów w celu wyeliminowania powtarzania urządzeń lub pomieszczeń

- wejście do izby przyjęć, wejście do poradni należy przystosować dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszyć

- podjazd dla karetek należy zadaszyć

W nowoprojektowanym budynku należy zaprojektować:

- w piwnicach

  - szatnie personelu oraz pomieszczenia techniczne

  - salę ćwiczeń dla pacjentów

  - przewidzieć połączenie nowoprojektowanym budynku z budynkiem głównym szpitala (łącznik)

- na parterze

  - pomieszczenia Izby Przyjęć

  - poradnię zdrowia psychicznego

  - poradnię leczenia uzależnień

  - oddział dzienny

- na I piętrze

  - odcinek obserwacyjny (14łóżek).

  - odcinek diagnostyczno-zabiegowy (27łóżek).

Dla komunikacji pionowej – należy zaprojektować klatki schodowe oraz dźwig szpitalny, a dla osób niepełnosprawnych platformę z poziomu terenu na parter budynku (poziom poradni).

VI. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE

Budynek należy wyposażyć w następujące instalacje wewnętrzne:

  - Instalacje sanitarne:

    - Instalacja wody zimnej

    - Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

    - Instalacja ppoż.

    - Kanalizacja sanitarna

    - Kanalizacja deszczowa

  - Instalacja wentylacji mechanicznej w sali ćwiczeń, poczekalniach, hallach, salach terapii, korytarzach, węzłach sanitarnych, szatniach personelu, kuchence, zmywalni, palarniach, brudowniku, pokoju diagnostyczno-zabiegowym

  - Instalacja centralnego ogrzewania

  - Instalacja ciepła wentylacyjnego

  - Instalacje elektryczne:

    - Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego

    - Instalacje oświetlenia ogólnego rezerwowanego

    - Instalacje oświetlenia miejscowego podstawowego

    - Instalacje oświetlenia miejscowego rezerwowanego

    - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

    - Instalacja oświetlenia kierunkowego

    - Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa

    - Instalacja oświetlenia informacyjnego

    - Instalacja oświetlenia ostrzegawczego

    - Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i technologicznych

    - Instalacja siły napięcia podstawowego

    - Instalacja siły napięcia rezerwowanego

    - Instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS

    - Instalacja 230V w układzie sieciowym IT

    - Instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT

    - Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji

    - Instalacja zasilania centralek oddymiających

    - Instalacja zasilania dźwigów

    - Instalacja monitoringu technicznego

    - Instalacji ochrony od porażeń

    - Instalacja połączeń wyrównawczych

    - Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z układami IT

    - Instalacja uziemiająca

    - Instalacja przeciwprzepięciowa

    - Instalacja odgromowa

  - Instalacje niskoprądowe:

    - Instalację sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

    - Instalacje komputerową i telefoniczną w ramach okablowania strukturalnego

    - Instalację przywoławczą pacjenta

    - Instalację telewizji dozorowej obiektu

    - Instalację kontroli dostępu

    - Instalacja sieci kablowej TV

    - Instalacja kontroli czasu pracy

Brak zamieszczenia w powyższym wykazie innych elementów projektu, a następnie realizacji takich, których wykonanie jest niezbędne z uwagi na wymagania obowiązujących przepisów albo potrzeby pełnej funkcjonalności obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia tych elementów w swoim zakresie prac.

  - VII Nadzór autorski:

Wykonawca zapewni sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji, aż do odbiorów końcowych i uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.

  - VIII. ZMIANY do Koncepcji architektoniczno-budowlanej:

Zmiany do Koncepcji w ramach projektu ,,Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego  w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami”:

1. W budynku należy zaprojektować instalację wentylacji mechanicznej nawiewno wyciągowej oraz klimatyzację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną.

Instalację klimatyzacji należy zaprojektować w następujących pomieszczeniach:

PIWNICA:     - pomieszczeniach technicznych i sali  ćwiczeń,

PARTER:

- Gabinet lekarski Izby Przyjęć Nr 05,

- Pokój terapii grupowej Nr 08,

- Pokój socjalny Nr 012,

- Pokój terapii indywidualnej Nr 013,

- Pokój psychologa Nr 014,

- Pokój lekarza Nr 015,

- Pokój lekarza Nr 027,

- Pokój lekarza Nr 028,

- Pokój psychologa Nr 029,

- Pokój psychologa Nr 030,

- Pokój zabiegowy Nr 031,

- Pokój terapii zajęciowej Nr 033,

- Pokój lekarza Nr 034,

- Pokój psychologa Nr 035,

- Pokój socjalny Nr 037,

- Sala, jadalnia, terapia zajęciowa Nr 018,

- Sala relaksu Nr 019,

- Korytarz Nr 07

I PIĘTRO:

- Sekretariat medyczny Nr 101,

- Pokój lekarzy Nr 104,

- Dyżurka lekarzy Nr 105,

- Pokój ordynatora Nr 107,

- Sala terapii Nr 109,

- Wszystkie pokoje łóżkowe,

- Sala terapii zajęciowej, sala, jadalnia Nr 136,

- Pokój obserwacyjny Nr 140,

- Pokój obserwacyjny Nr 143,

- Separatka Nr 144,

- Pokój przygotowania pielęgniarskiego Nr 120,

- Zaplecze socjalne pielęgniarskie Nr 121,

- Korytarz Nr 121,

- Korytarz Nr 108

2. Budynek należy zakończyć stropem żelbetowym, ocieplonym styropianem z wyrobieniem spadków i położeniem szlichty cementowej. Pokrycie wykonać z papy perforowanej, kominki wentylacyjne, papa podkładowa i papa wierzchniego krycia grubości 5,2 mm.

3. Przy projektowaniu instalacji w budynku, należy uwzględnić II etap inwestycji, o którym mowa w pkt IV.