Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA – PO ZMIANIE

PAKIET 1 – aparat USG

| Lp. | Wymagane parametry | Parametr Wymagany i Punktowany | Parametr Punktowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I JDNOSTKA GŁÓWNA |
| 1 | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK |  |
| 4 | Głośność pracy aparatu poniżej 35 dB | TAK |  |
| 5 | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 | TAK |  |
| 6 | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK |  |
| 7 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK |  |
| 8 | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | TAK |  |
| 9 | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 | TAK |  |
| 10 | Regulacja panelu sterowania góra-dół: oraz lewo prawo | TAK |  |
| 11 | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
| 12 | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora | TAK |  |
| 13 | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK |  |
| 14 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 000 000 kanałów procesowych | TAK |  |
| 15 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz | TAK |  |
| 16 | Ilość aktywnych, równoważnych bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
| 17 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 45000 | TAK |  |
| 18 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB | TAK |  |
| 19 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
| 20 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
| 21 | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr, miednica, macica) | TAK |  |
| 22 | Tryb B | TAK |  |
| 23 | Głębokość penetracji min. 2-38cm | TAK |  |
| 24 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 25 | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB | TAK |  |
| 26 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 | TAK |  |
| 27 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | TAK |  |
| 28 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps | TAK |  |
| 29 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
| 30 | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 | TAK |  |
| 31 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
| 32 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
| 33 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
| 35 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 36 | Tryb M | TAK |  |
| 37 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
| 38 | Doppler Kolorowy | TAK |  |
| 39 | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps | TAK |  |
| 40 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz | TAK |  |
| 41 | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s | TAK |  |
| 42 | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° | TAK |  |
| 43 | Kierunkowy Doppler Mocy | TAK |  |
| 44 | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
| 45 | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB | TAK |  |
| 46 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz | TAK |  |
| 47 | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s | TAK |  |
| 48 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm | TAK |  |
| 49 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
| 50 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 51 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | TAK |  |
| 52 | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
| 53 | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
| 54 | Funkcja obrazowania krzyżowego | TAK |  |
| 55 | Oprogramowanie do badań min: brzusznych kardiologicznych ginekologicznych położnicze pediatrycznych małych narządów transkranialne urologicznych naczyniowych | TAK |  |
| 56 | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej | TAK |  |
| 57 | Fabrycznie wbudowana bateria pozwalająca na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności. | TAK |  |
| 58 | Fabryczne wbudowany podgrzewacz żelu do usg | TAK |  |
| II GŁOWICE |
| 1 | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 2 | Głowica endokawitarna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz -Ilość elementów: min. 190 -Kąt skanowania: min. 150° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| III URZĄDZENIA PERYFERYJNE |
| 1 | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK, |  |
| IV MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |
| 1 | Możliwosć rozbudowy o funkcję Dicom | TAK |  |
| 2 | Możliwosć rozbudowy o obrazowanie elastograficzne na głowicach: linia, endocavity | TAK |  |
| 3 | Możliwosć rozbudowy o aplikację wspomagająca wizualizację igły biopsyjnej na obrazie 2D | TAK |  |
| 4 | Możliwosć rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90 ° | TAK |  |
| 5 | Możliwosć rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych, pediatrycznych, naczyniowych, brzusznych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz -Ilość elementów: min. 80 -Kąt skanowania: min. 90 ° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 6 | Możliwosć rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 7 | Możliwosć rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych pediatrycznych - zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz - ilość elementów: min. 96 - kąt skanowania: min. 90° | TAK |  |
| 8 | Możliwosć rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90 ° | TAK |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min.70cm | TAK |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz -Ilość elementów: min. 80 -Kąt skanowania: min. 90 ° | TAK |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 1 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 4 | Czas usunięcia wad lub usterek - max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 5 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podac |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA – PO ZMIANIE

PAKIET 2 – videonasofiberoskop

| Lp. | Wymagane parametry | Parametr Wymagany i Punktowany | Parametr Punktowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Monitor z wbudowanym komputerem All-In-One | TAK |  |
| 1 | Monitor LCD Full HD min 21,5” o rozdzielczość obrazu min. 1920x1080, Menu” OSD wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
| 2 | Obudowa wykonana z metalu, podlegająca wszystkim obostrzeniom bloku operacyjnego pod względem mycia, czyszczenia oraz dezynfekcji i posiadająca dopuszczenie certyfikowanego wyrobu medycznego. Ekran zabezpieczony szkłem bezpiecznym. Panel dotykowy typu pojemnościowego | TAK |  |
| 3 | Format obrazu 16:9, kontrast minimum 1000:1, odzwierciedlenia kolorów min 16,7mln, kąt widzenia 178⁰/178⁰, jasność min 250cd, | TAK |  |
| 4 | Wbudowany komputer z procesorem typu min. i5, dysk twardy 500GB, karta grafiki, panel dotykowy do sterowania z oprogramowaniem Windows 7 Professional lub Windows 10 lub równoważnym systemem operacyjnym, Minimum 4 wejścia USB, wbudowane wyjście HDMI oraz DVI, gniado LAN, gniazdo audio in, gniazdo audio out | TAK |  |
| 5 | Wbudowane wyjścia zasilające: min. jedno wejście 12v 1A oraz min jedno wyjście 12V, 1,5A | TAK |  |
| 6 | Możliwość podpięcia dedykowanego głośnika zasilanego bezpośredniego z monitora z budowanym komputerem | TAK |  |
| 7 | Zintegrowany głośnik z włącznikiem oraz potencjometrem do regulacji głośności | TAK |  |
| II | Jednostka sterująca | TAK |  |
| 1 | Jednostka sterująca wyposażona w gniazdo do podłączania videonasopharyngoskopu | TAK |  |
| 2 | Miejsce do posadowienia w jednostce sterującej videonasopharyngoskopu we wbudowanej kuwecie silikonowej do jego przechowywania | TAK |  |
| 3 | W zestawie bezprzewodowy, bezbateryjny włącznik nożny do sterowania funkcjami klatki stop etc. | TAK |  |
| III | Oprogramowanie |  |  |
| 1 | Szablony raportów pacjenta z funkcją prekonfiguracji raportów danych pacjenta wraz z multimediami typu zdjęcia | TAK |  |
| 2 | Opcja redukcji tła w druku w celu oszczędzenia tonera | TAK |  |
| 3 | Możliwość dołączenia min. 4 obrazów klatek video do wydruku raportu. | TAK |  |
| 4 | Funkcja wyświetlania minimum dwóch zdjęć jednocześnie oraz dwóch filmów jednocześnie | TAK |  |
| 5 | Archiwizacja do sieci, na dysk twardy i pamięć typu flash | TAK |  |
| 6 | Kompatybilność z protokołami DICOM/HL7 dla łączności z PACS | TAK |  |
| 7 | Funkcja szybkiego startu podglądu i nagrywania sygnału video bez konieczności uprzedniego wpisywania danych Funkcja regulacji szybkości podglądu nagranego materiału video w zakresie od 1/16 w zwolnionym tempie do przyspieszenia 32 razy Funkcja wyświetlania sygnału video na minimum 4 monitorach jednocześnie Transfer danych oraz sygnału video poprzez sieć LAN w czasie rzeczywistym Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia nagrywania materiału wideo oraz rejestracji obrazu, sygnałem dźwiękowym. Wskaźnik wolnej przestrzeni dyskowej Komunikat ostrzegający gdy ilość wolnej przestrzeni dyskowej spadnie do 10% lub niżej Funkcja wyświetlania pojedynczych klatek nagranego materiału video Możliwość aktywacji nagrywania za pomocą przycisku nożnego kamery oraz przycisku na głowicy kamery Funkcja oznaczania sesji za pomocą obrazu Funkcja odtwarzania pojedynczych klatek video oraz ciągłego nagrania video Funkcja cięcia materiału video w dwóch krokach z funkcją „cofnij” dostępną przed ostatecznym wprowadzeniem zmian. Możliwość komunikacji programu ze szpitalnymi sieciami HIS Oprogramowanie zawierające moduł videodokumentacji i fotodokumentacji | TAK |  |
| IV | Akcesoria dodatkowe |  |  |
| 1 | Możliwość używania klawiatury z atestem medycznym, z możliwością dezynfekcji, wyposażona w system typu touchpad zastępujący mysz komputerową | TAK |  |
| V | Wózek jezdny | TAK |  |
| 1 | Podstawa minimum 5 ramienna, | TAK |  |
| 2 | Minimum 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 3 | Półka lub uchwyt z kuwetami do dezynfekcji endoskopów | TAK |  |
| 4 | Możliwości zamontowania jednocześnie wszystkich głównych urządzeń do wózka tj. jednostki sterującej,, monitora zintegrowanego z komputerem, uchwytu na kuwety do dezynfekcji i przechowywania endoskopów | TAK |  |
| VI | Videonasopharyngoskop | TAK |  |
| 1 | Videonasopharyngoskop wyposażony w ergonomiczną rękojeść, maksymalny pobór mocy 100mW w wbudowanym niezależnym oświetlaczem LED zprzetwornikiem 1/10,6” CCD lub CMOS z układem mikrosoczewek o rozdzielczości min 400x400 linii, system PAL, podłączenie do sterownika za pomocą połączenia 14pin | TAK |  |
| 2 | Średnica płaszcza max. 3,4 mm, Długość robocza:od 300mm- 350 mm, Kąt zagięcia góra/dół: 130°, Pole widzenia: 80° Promień zagięcia: max 8mm, Głębia ostrości: 30-100mm, średnica końca dystalnego max 3,6mm | TAK |  |
| 3 | Tester szczelności, walizka transportowa | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość min. 400x400 linii | TAK |  |
| 5 | Videonasopharyngoskop wyposażony w minimum dwa przyciski programowalne na rękojeści. Możliwość wyzwalania za pomocą przycisków funkcji start/stop nagrywania i wykonywania zdjęć oraz balansu bieli | TAK |  |
| 6 | Videonasopharyngoskop wyposażony w funkcję auto balansu bieli i korekcję gamma kolorów w celu zapewnienia optymalnego odwzorowania barwy obserwowanej tkanki. | TAK |  |
| VII | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 4 | Czas usunięcia wad lub usterek - max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 5 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

PAKIET 2 – videonasofiberoskop

| Lp. | Wymagane parametry | Parametr Wymagany i Punktowany | Parametr Punktowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Monitor z wbudowanym komputerem All-In-One | TAK |  |
| 1 | Przekątna min 21 cali z matrycą LED lub LCD | TAK |  |
| 2 | Kąt widzenia min 178 stopni | TAK |  |
| 3 | Zewnętrzny transformator napięcia | TAK |  |
| 4 | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D | TAK |  |
| 5 | Matryca w standardzie min 16,7 mln kolorów | TAK |  |
| 6 | Montaż bezpośrednio na wózku | TAK |  |
| 7 | Komputer All In One Full HD min 21,5” o rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 do obsługi systemu rejestracji obrazów | TAK |  |
| II | Jednostka sterująca | TAK |  |
| 1 | Jednostka sterująca wyposażona w gniazdo do podłączania videonasopharyngoskopu | TAK |  |
| 2 | Menu w języku polskim wyświetlane na ekranie monitora zestawu | TAK |  |
| 3 | W zestawie przewodowy podwójny włącznik nożny do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
| III | Oprogramowanie |  |  |
| 1 | Szablony raportów pacjenta z funkcją prekonfiguracji raportów danych pacjenta wraz z multimediami typu zdjęcia | TAK |  |
| 2 | Opcja redukcji tła w druku w celu oszczędzenia tonera | TAK |  |
| 3 | Możliwość dołączenia min. 4 obrazów klatek video do wydruku raportu. | TAK |  |
| 4 | Funkcja wyświetlania minimum dwóch zdjęć jednocześnie oraz dwóch filmów jednocześnie | TAK |  |
| 5 | Archiwizacja na dysk twardy | TAK |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o komunikację z protokołami DICOM/HL7 dla łączności z PACS | TAK |  |
| 7 | Dostępne moduły min: kartoteka pacjenta, terminarz badań, lista badań, lista zleceń, statystyka dostęp do w/w modułów bezpośrednio z panelu głównego systemu – dedykowane przyciski/ikony z wyraźnym oznaczeniem/nazwą modułu Zabezpieczenie dostępu do programu dla każdego z użytkowników poprzez: login i hasło użytkownika indywidualny nr PIN użytkownika (wymagane obie w/w opcje) Możliwość indywidualnej konfiguracji uprawnień dostępu do wybranych: modułów / formularzy / funkcji dla wprowadzonych użytkowników systemu Prowadzenie pełnej historii logowania użytkowników (min. data , godzina) z możliwością eksportu danych do pliku tekstowego Kartoteka pacjenta z możliwością: dodania/edycji/usunięcia danych pacjenta wyszukiwania wcześniej zarejestrowanego pacjenta po polach min. PESEL, nazwisko, adres zamieszkania bezpośredniego dostępu do historii badań pacjenta (min. data, lekarz wykonujący), diagnoza, rozpoznanie Możliwość rejestracji/nagrania notatki głosowej (rejestrator dźwięku)Możliwość wczytania pliku zdjęcia / filmu / notatki głosowej z pamięci zewnętrznej w tym min. z: pamięć USB , płyta CD, dysk zewn., Możliwość skanowania dokumentów w trakcie tworzenia raportu badania i dodanie bezpośrednio skanu do wydruku (wraz z opisem) – dedykowany przycisk Eksport oraz import plików w znanych formatach: BMP, JPG, PDF, DCM Dicom | TAK |  |

| IV | Akcesoria dodatkowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość używania klawiatury z atestem medycznym, z możliwością dezynfekcji | TAK |  |
| V | Wózek jezdny | TAK |  |
| 1 | Podstawa min 4 ramienna, |  |  |
| 2 | Minimum 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 3 | Półka lub uchwyt z kuwetami do dezynfekcji endoskopów | TAK |  |
| 4 | Możliwości zamontowania jednocześnie wszystkich głównych urządzeń do wózka tj. jednostki sterującej,, monitora zintegrowanego z komputerem, uchwytu na kuwety do dezynfekcji i przechowywania endoskopów | TAK |  |
| VI | Videonasopharyngoskop | TAK |  |
| 1 | Videonasopharyngoskop wyposażony w ergonomiczną rękojeść, wbudowane niezależnym oświetlaczem LED z przetwornikiem CMOS, podłączenie do sterownika za pomocą konektora wyposażonego w piny | TAK |  |
| 2 | Pole widzenia min. 90° Głębia ostrości min. 5-50 mm Wygięcie końcówki w góra min. 120° Wygięcie końcówki w dół min. 120° Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej max. 3,3 mm Średnica końca dystalnego max. 3,0 mm Długość robocza min. 300 mm | TAK |  |
| 3 | Tester szczelności, walizka transportowa | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość sygnału z procesora wizyjnego min. 1920x1080 | TAK |  |
| 5 | Videonasopharyngoskop wyposażony w minimum dwa przyciski programowalne na rękojeści. | TAK |  |
| 6 | Videonasopharyngoskop wyposażony w funkcję auto balansu bieli i korekcję kolorów w celu zapewnienia optymalnego odwzorowania barwy obserwowanej tkanki. | TAK |  |
| VII | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 4 | Czas usunięcia wad lub usterek - max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 5 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy